ICS

CCS

GA

中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T XXXX—XXXX

公安交通集成指挥平台

车辆特征标签格式规范

Integrated traffic command platform of public security —Format specifications for vehicle feature label （征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国公安部   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　一般要求	1

5　标签规则	4

参考文献	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国道路交通管理标准化技术委员会（SAC/TC 576）提出并归口。

本文件起草单位：公安部交通管理科学研究所、成都市公安局交通管理局、宝鸡市公安局交通警察支队、上海凯智信息技术有限公司。

本文件主要起草人： 。

- 公安交通集成指挥平台

- 车辆特征标签格式规范

范围

本文件规定了公安交通集成指挥平台中车辆特征标签的数据汇聚、编码方法、代码表等一般要求和标签规则。

本文件适用于公安交通集成指挥平台车辆特征标签的设计、开发和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239  信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GA/T 1049.1—2013 公安交通集成指挥平台通信协议 第1部分：总则

GA/T 1049.2—2015 公安交通集成指挥平台通信协议 第11部分：部省市三级指挥平台

GA/T 1146—2019  公安交通集成指挥平台通用技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

车辆特征标签 vehicle feature label

用于刻画机动车轨迹、驾驶人、关联关系、违法隐患等特征的简要文本信息。

一般要求

数据汇聚

公安交通集成指挥平台中车辆特征标签宜基于以下数据生成：

表1 数据来源表

| 网络 | 平台 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 公安信息通信网 | 公安交通集成指挥平台（公安网） | 过车轨迹文本信息 |
|  |  | 过车轨迹图片信息 |
|  |  | 非现场违法信息 |
|  |  | 重点车辆信息 |
|  |  | 停车场停车信息 |

表1 数据来源表（续）

| 网络 | 平台 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 公安信息通信网 | 公安交通管理综合应用平台 | 机动车登记信息 |
|  |  | 驾驶人信息 |
|  |  | 违法处理信息 |
|  |  | 事故信息 |
|  |  | 交警队信息 |
|  |  | 剧毒品通行证和线路信息 |
|  | 公安其他警种 | 吸毒人员信息 |
|  |  | 在逃人员信息 |
|  |  | 涉恐涉暴等临控人员信息 |
|  |  | 盗抢车信息 |
|  |  | 常驻人口信息 |
|  |  | 违法人员信息 |
| 视频专网 | 公安交通集成指挥平台（视频专网） | 视频 |
|  |  | 图片 |
| 互联网 | 其他来源数据 | 气象数据 |
|  |  | 地图数据 |
|  |  | 社会资源 |
|  |  | 保险信息 |
|  |  | 手机信息 |
|  |  | 车辆GPS定位信息 |

编码方法

车辆特征标签采用5位层次代码，用数字表示，第1位表示一级标签，第2、3位表示二级标签，第4、5位表示三级标签。编码结构应符合图1。

图1 车辆特征标签编码结构

代码表

一级标签存储标签大类，二级标签存储标签小类，三级标签存储标签内容。一级标签不可拓展，二级和三级标签可拓展，车辆特征标签代码应符合表2。

表2 车辆特征标签代码表

| 一级标签代码及名称 | 二级标签代码及名称 | 三级标签代码及名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆轨迹类 | 01 | 通行频率 | 01 | 经常通行 |
|  |  |  |  | 02 | 偶尔通行 |

表2 车辆特征标签代码表（续）

| 一级标签代码及名称 | 二级标签代码及名称 | 三级标签代码及名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆轨迹类 | 01 | 通行频率 | 03 | 未通行 |
|  |  |  |  | 04 | 每天频繁出行 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | 02 | 通行时段 | 01 | 经常早晚高峰通行 |
|  |  |  |  | 02 | 经常夜间通行 |
|  |  |  |  | 03 | 经常上学放学时段通行 |
|  |  |  |  | 04 | 昼伏夜出 |
|  |  |  |  | 05 | 夜来早走 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | 03 | 通行道路 | 01 | 常走高速 |
|  |  |  |  | 02 | 常走国省道 |
|  |  |  |  | 03 | 常走农村道路 |
|  |  |  |  | 04 | 常走城市道路 |
|  |  |  |  | 05 | 常走快速路 |
|  |  |  |  | 06 | 常走重点路段 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | 04 | 通行区域 | 01 | 常在市内通行 |
|  |  |  |  | 02 | 常在外地通行 |
|  |  |  |  | 03 | 长期不在本地通行 |
|  |  |  |  | 04 | 常在学校周边通行 |
|  |  |  |  | 05 | 常在火车站、机场、景点周边通行 |
|  |  |  |  | 06 | 经常出入酒店停车场 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | 05 | 通行线路 | 01 | 固定线路 |
|  |  |  |  | 02 | 不固定线路 |
|  |  |  |  | 03 | 起终点固定 |
|  |  |  |  | 04 | 跨多省通行 |
|  |  |  |  | 05 | 跨多地通行 |
|  |  |  |  | 06 | 长距离通行 |
|  |  |  |  | 07 | 经常连续通行 |
|  |  |  |  | 08 | 经常长时间通行 |
|  |  |  |  | 09 | 短时进出城 |
|  |  |  |  | 10 | 高速迂回 |
|  |  |  |  | 11 | 通勤车 |
|  |  |  |  | 12 | 网约车 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | … | … | … | … |
| 2 | 车辆驾驶人类 | 01 | 驾驶人情况 | 01 | 多名驾驶人 |

表2 车辆特征标签代码表（续）

| 一级标签代码及名称 | 二级标签代码及名称 | 三级标签代码及名称 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 车辆驾驶人类 | 01 | 驾驶人情况 | 02 | 驾驶证状态异常 |
|  |  |  |  | 03 | 驾驶行为异常 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | … | … | … | … |
| 3 | 关联关系类 | 01 | 同乘关系 | 01 | 同乘人数过多 |
|  |  |  |  | 02 | 搭载多名学生 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | 02 | 伴随关系 | 01 | 伴随涉毒车辆 |
|  |  |  |  | 02 | 伴随渉恐涉暴车辆 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | 03 | 案事件关联 | 01 | 涉案车辆 |
|  |  |  |  | 02 | 涉案驾驶人 |
|  |  |  |  | 03 | 涉案同乘人员 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | … | … | … | … |
| 4 | 车辆违法隐患类 | 01 | 历史违法类型 | 01 | 疲劳驾驶频发 |
|  |  |  |  | 02 | 超速频发 |
|  |  |  |  | 03 | 闯红灯频发 |
|  |  |  |  | 04 | 超员频发 |
|  |  |  |  | 05 | 超载频发 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | 02 | 嫌疑类型 | 01 | 非法营运嫌疑 |
|  |  |  |  | 02 | 酒驾嫌疑 |
|  |  |  |  | 03 | 疲劳驾驶嫌疑 |
|  |  |  |  | 04 | 黑校车嫌疑 |
|  |  |  |  | 05 | 涉毒车辆嫌疑 |
|  |  |  |  | 06 | 无证驾驶嫌疑 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | 03 | 风险隐患 | 01 | 事故高风险 |
|  |  |  |  | 02 | 车辆即将失格 |
|  |  |  |  | … | … |
|  |  | … | … | … | … |
| 5 | 用户自定义类 | … | … | … | … |

标签规则

车辆轨迹类

通行频率

通行频率标签用于描述车辆通行频繁程度，标签内容一般包括经常通行、偶尔通行、未通行、每天频繁出行等对车辆通行频次的描述，标签规则应符合表3要求，更新频率、数据统计范围和标签配置阈值可根据实际应用调整。

表3 通行频率标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 经常通行 | 有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值=30% |
| 02 | 偶尔通行 | 有通行轨迹且有通行轨迹天数占统计天数比例小于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值=30% |
| 03 | 未通行 | 无通行轨迹 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | - |
| 04 | 每天频繁出行 | 大于或等于配置阈值1有通行轨迹的天数占统计天数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=小时 默认配置阈值2=30% |
| … | … | … | … | … | … |

通行时段

通行时段标签用于描述车辆通行轨迹的时间特征，标签内容一般包括经常早晚高峰通行、经常夜间通行、经常上学放学时段通行等对经常通行时段的描述；昼伏夜出、夜来早走等对通行时段特征的描述，标签规则应符合表4要求，更新频率、数据统计范围和标签阈值可根据实际应用调整。

表4 通行时段标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 经常早晚高峰通行 | 在设置的早高峰时段或晚高峰时段有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值1，且早晚高峰时段通行轨迹数占总通行轨迹数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认早高峰时段：7:00-9:00 默认晚高峰时段：17:00-19:00 默认配置阈值1=30% 默认配置阈值2=30% |
| 02 | 经常夜间通行 | 在设置的夜间时段有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认夜间时段：20:00-次日6:00 默认配置阈值=30% |
| 03 | 经常上学放学时段通行 | 在设置的上学时段和放学时段有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认上学时段: 6:30-7:30 默认放学时段: 4:30-5:30 默认配置阈值=30% |
| 04 | 昼伏夜出 | 在设置的夜间时段有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值1且夜间轨迹数占总通行轨迹数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认夜间时段: 20:00-次日6:00 默认配置阈值1=30% 默认配置阈值2=30% |

表4 通行时段标签规则（续）

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 夜来早走 | 在设置的夜间时段出现在某地后，次日在设置的凌晨时段再出现通行轨迹的情况大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认夜间时段: 20:00-次日2:00 默认凌晨时段: 4:00-6:00 默认配置阈值=10次 |
| … | … | … | … | … | … |

通行道路

通行道路标签用于描述车辆通行轨迹的道路类型特征，标签内容一般包括常走高速、常走国省道、常走农村道路、常走城市道路等对通行道路类型偏好的描述，标签规则应符合表5要求，更新频率、数据统计范围和标签阈值可根据实际应用调整。

表5 通行道路标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常走高速 | 在高速有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值1，且高速通行轨迹数占总通行轨迹数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=30% 默认配置阈值2=30% |
| 02 | 常走国省道 | 在国省道有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值1，且国省道通行轨迹数占总通行轨迹数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=30% 默认配置阈值2=30% |
| 03 | 常走农村道路 | 在县乡道有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值1，且县乡道通行轨迹数占总通行轨迹数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=30% 默认配置阈值2=30% |
| 04 | 常走城市道路 | 在城市道路有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值1，且城市道路通行轨迹数占总通行轨迹数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=30% 默认配置阈值2=30% |
| 05 | 常走快速路 | 在快速路有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值1，且快速路通行轨迹数占总通行轨迹数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=30% 默认配置阈值2=30% |

表5 通行道路标签规则（续）

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 常走重点路段 | 在重点路段（桥梁、隧道、长下坡、急弯、陡坡等）有通行轨迹天数占统计天数比例大于或等于配置阈值1，且重点路段通行轨迹数占总通行轨迹数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=30% 默认配置阈值2=30% |
| … | … | … | … | … | … |

通行区域

通行区域标签用于描述车辆通行轨迹的区域特征，标签内容一般包括常在市内通行、常在外地通行、长期不在本地通行等对通行范围的描述；常在学校周边通行、常在火车站、机场、景点周边通行、经常出入酒店停车场等对重点场所周边通行情况的描述；标签规则应符合表6要求，更新频率、数据统计范围和标签阈值可根据实际应用调整。

表6 通行区域标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常在市内通行 | 在车辆注册地通行天数占统计天数比例大于或等于配置阈值1，且在车辆注册地外省市出行天数占比小于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=30% 默认配置阈值2=30% |
| 02 | 常在外地通行 | 在车辆注册地外省市出行天数占统计天数比例大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值=30% |
| 03 | 长期不在本地通行 | 有通行轨迹且无车辆注册地通行轨迹 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | - |
| 04 | 常在学校周边通行 | 在学校周边通行天数占统计天数比例大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 最新地图数据 | 默认配置阈值=30% |
| 05 | 常在火车站、机场、景点周边通行 | 在火车站、机场、景点周边通行天数占统计天数比例大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 地图数据 | 默认配置阈值=30% |
| 06 | 经常出入酒店停车场 | 出入酒店停车场天数占统计天数比例大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 前三个月 停车场停车数据 | 默认配置阈值=30% |
| … | … | … | … | … | … |

通行线路

通行线路标签用于描述车辆通行轨迹集合的时空特征，标签内容一般包括固定线路、不固定线路等对经常通行线路数量的描述；起终点固定等对通行线路起点、终点位置的描述；跨多省通行、跨多地通行等对通行线路跨省市情况的描述；长距离通行等对通行线路长度的描述；经常连续通行、经常长时间通行等对线路通行时长的描述；短时进出城、高速迂回等对通行线路异常情况的描述；通勤车、网约车等对车辆主要用途的描述，标签规则应符合表7要求，更新频率、数据统计范围和标签阈值可根据实际应用调整。

表7 通行线路标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 固定线路 | 通行次数大于或等于配置阈值1的线路数量小于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=3次 默认配置阈值2=3条 |
| 02 | 不固定线路 | 通行次数大于或等于配置阈值1的线路数量大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=3次 默认配置阈值2=3条 |
| 03 | 起终点固定 | 起终点为规定区域的通行线路数量占总通行线路数量比例大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值=30% |
| 04 | 跨多省通行 | 途径省份数大于或等于配置阈值1的通行线路数量大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=3个 默认配置阈值2=3条 |
| 05 | 跨多地通行 | 途径地市数大于或等于配置阈值1的通行线路数量大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=3个 默认配置阈值2=3条 |
| 06 | 长距离通行 | 通行线路长度大于或等于配置阈值1的线路数量大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=400km 默认配置阈值2=3条 |
| 07 | 经常连续通行 | 连续驾驶时长超过配置阈值1且没有休息的线路数量大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=4小时 默认配置阈值2=3条 |
| 08 | 经常长时间通行 | 日累计通行时长大于或等于配置阈值1的天数占统计天数比例大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值1=8小时 默认配置阈值2=30% |
| 09 | 短时进出城 | 进城及出城频次大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨月迹数据 | 默认配置阈值=20次 |
| 10 | 高速迂回 | 在高速迂回行驶频次大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 | 默认配置阈值=20次 |
| 11 | 通勤车 | 起终点固定且经常早晚高峰时段通行的非营运蓝牌小客车 | 季度 | 起终点固定标签 经常早晚高峰时段通行标签 机动车登记数据 | - |

表7 通行线路标签规则（续）

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 网约车 | 长时间通行、不固定线路且使用性质为预约出租车的车辆 | 季度 | 长时间通行标签 不固定线路标签 机动车登记数据 | - |
| … | … | … | … | … | … |

车辆驾驶人类

驾驶人情况

驾驶人情况标签用于描述驾驶车辆的人员情况，标签内容一般包括多名驾驶人等对驾驶人数量的描述；驾驶证状态异常等对驾驶人基本信息的描述；驾驶行为异常等对驾驶人行为的描述，标签规则应符合表8要求，更新频率、数据统计范围和标签阈值可根据实际应用调整。

表8 驾驶人情况标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 多名驾驶人 | 车辆驾驶人数（同一人计算一次）大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹图片数据 | 默认配置阈值=3人 |
| 02 | 驾驶证状态异常 | 驾驶人驾驶证异常（准驾不符、无证驾驶等）出现次数大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹图片数据 驾驶人信息 | 默认配置阈值=3次 |
| 03 | 驾驶行为异常 | 夜间放下遮阳板、驾驶员戴头盔等异常情况出现次数大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹图片数据 | 默认配置阈值=3次 |
| … | … | … | … | … | … |

关联关系类

同乘关系

同乘关系标签用于描述同乘人员情况，标签内容一般包括同乘人数多等对同乘人员数量的描述；搭载多名学生等对同乘人员信息的描述，标签规则应符合表9要求，更新频率、数据统计范围和标签阈值可根据实际应用调整。

表9 同乘关系标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 同乘人数多 | 车辆乘客人数（同一人计算一次）大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹图片数据 | 默认配置阈值=5人 |
| 02 | 搭载多名学生 | 车辆搭载学生数（同一人计算一次）大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月过车轨迹图片数据 | 默认配置阈值=3人 |
| … | … | … | … | … | … |

伴随关系

伴随关系标签用于描述与其他车辆伴随关系，标签内容一般包括伴随涉毒车辆、伴随渉恐涉暴车辆等与特定类型车辆伴随关系的描述，标签规则应符合表10要求，更新频率、数据统计范围和标签阈值可根据实际应用调整。

表10 伴随关系标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 伴随涉毒车辆 | 在配置阈值1的时长内与涉毒车辆于同一地点出现的频次大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 前三个月过车轨迹图片数据 吸毒人员数据 | 默认配置阈值1=2小时 默认配置阈值2=5次 |
| 02 | 伴随渉恐涉暴车辆 | 在配置阈值1的时长内与渉恐涉暴车辆于同一地点出现的频次大于或等于配置阈值2 | 季度 | 前三个月过车轨迹文本数据 前三个月过车轨迹图片数据 涉恐涉暴等临控人员数据 | 默认配置阈值1=2小时 默认配置阈值2=5次 |
| … | … | … | … | … | … |

案事件关联

案事件关联标签用于描述车辆、驾驶人、同乘人与公安案事件的关联关系，标签内容一般包括渉恐车辆、涉毒车辆等涉案车辆情况描述；渉恐驾驶人、涉毒驾驶人等涉案驾驶人情况描述；渉恐同乘人员、涉毒同乘人员等涉案同乘人员情况描述，标签规则应符合表11要求，更新频率、数据统计范围可根据实际应用调整。

表11 案事件关联标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 涉案车辆 | 与渉恐涉暴、涉毒等案事件有关联关系的车辆 | 季度 | 前三个月过车轨迹图片数据 涉恐涉暴等临控人员数据 吸毒人员数据 | - |
| 02 | 涉案驾驶人 | 与渉恐涉暴、涉毒等案事件有关联关系的驾驶人 | 季度 | 前三个月过车轨迹图片数据 涉恐涉暴等临控人员数据 吸毒人员数据 | - |
| 03 | 涉案同乘人员 | 与渉恐涉暴、涉毒等案事件有关联关系的同乘人员 | 季度 | 前三个月过车轨迹图片数据 涉恐涉暴等临控人员数据 吸毒人员数据 | - |
| … | … | … | … | … | … |

车辆违法隐患类

历史违法类型

违法类型标签用于描述车辆历史违法情况，标签内容一般包括疲劳驾驶频发、超速频发、闯红灯频发等对特定类型违法情况的描述，标签规则应符合表12要求，更新频率、数据统计范围和标签阈值可根据实际应用调整。

表12 违法类型标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 疲劳驾驶频发 | 疲劳驾驶累计违法次数大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月非现场违法数据 | 默认配置阈值=3次 |
| 02 | 超速频发 | 超速累计违法次数大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月非现场违法数据 | 默认配置阈值=3次 |
| 03 | 闯红灯频发 | 闯红灯累计违法次数大于或等于配置阈值 | 季度 | 前三个月非现场违法数据 | 默认配置阈值=3次 |
| 04 | 超员频发 | 超员累计违法次数大于或等于配置阈值 | 日 | 前两年非现场违法数据 | 默认配置阈值=2次 |
| 05 | 超载频发 | 超载累计违法次数大于或等于配置阈值 | 日 | 前两年非现场违法数据 | 默认配置阈值=2次 |
| … | … | … | … | … | … |

嫌疑类型

嫌疑类型标签用于描述车辆可能存在的违法情况，标签内容一般包括非法营运嫌疑、酒驾嫌疑、疲劳驾驶嫌疑、黑校车嫌疑、涉毒车辆嫌疑、无证驾驶嫌疑等特定违法嫌疑情况，标签规则应符合表13要求，更新频率、数据统计范围可根据实际应用调整。

表13 嫌疑类型标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 非法营运嫌疑 | 常在在火车站、机场、景点周边通行、同乘人数过多、使用性质为非营运的小微型面包车以及不固定线路通行的使用性质为公路客运的车辆 | 季度 | 常在在火车站、机场、景点周边通行标签 同乘人数过多标签 不固定线路标签 重点车辆数据 | - |
| 02 | 酒驾嫌疑 | 经常出入酒店停车场、经常夜间通行、有酒驾违法记录的非营运小型客车 | 季度 | 经常出入酒店停车场标签 经常夜间通行标签 前三个月现场违法数据 机动车登记数据 | - |
| 03 | 疲劳驾驶嫌疑 | 经常连续驾驶的重点车辆 | 季度 | 经常连续驾驶标签 重点车辆数据 | - |
| 04 | 黑校车嫌疑 | 经常上学放学时段通行、常在学校周边通行、搭载多名学生的小微型面包车 | 季度 | 经常上学放学时段通行标签 常在学校周边通行标签 搭载多名学生标签 重点车辆数据 | - |
| 05 | 涉毒车辆嫌疑 | 伴随涉毒车辆、经常夜间通行的车辆 | 季度 | 伴随涉毒车辆标签 经常夜间通行标签 | - |

表13 嫌疑类型标签规则（续）

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 无证驾驶嫌疑 | 跨多省通行、长距离通行、多名驾驶人、驾驶证状态异常的货车 | 季度 | 跨多省通行标签 长距离通行标签 多名驾驶人标签 驾驶人数据 | - |
| … | … | … | … | … | … |

风险隐患

风险隐患标签用于描述车辆存在的风险隐患情况，标签内容一般包括事故高风险、车辆即将失格等事故、违法隐患预测情况，标签规则应符合表14要求，更新频率、数据统计范围可根据实际应用调整。

表14 风险隐患标签规则

| 代码 | 标签内容 | 统计规则 | 更新频率 | 数据统计范围 | 默认配置阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 事故高风险 | 经模型预测后事故风险排名前10%的车辆 | 季度 | 全量标签 | - |
| 02 | 车辆即将失格 | 经模型预测后即将在一个月内失去驾驶资格的车辆 | 季度 | 前三个月非现场违法数据 前三个月现场违法数据 | - |
| … | … | … | … | … | … |

用户自定义类

用户可按照4.2编码方法自定义标签。

- 参 考 文 献

  - GA/T 760.1-2008 公安信息化标准管理信息分类与代码 第1部分:标准类型分类与代码

  - GA/T 491-2004 城市警用地理信息分类与代码

________________________________